## Slide 1
Проектирование
планетарных коробок
передач

## Slide 2
Составляющие части планетарных коробок передач

## Slide 4
Механическая часть

## Slide 7
Шлицевые соединения

## Slide 9
Торцевые шлицы

## Slide 10
Торцевые шлицы

## Slide 15
Шлицы из зубьев зубчатых колес

## Slide 17
Шлицы, изготовленные заодно с
зубьями шестерни.

## Slide 18
1 – Зубчатые колеса ( а – БЦК; б – МЦК);
2 – Шлицы;
3 – Канавки для установки стопорных колец.
а) б)

## Slide 20
Конструкции водил

## Slide 23
Mизг = PL

## Slide 24
Mизг = 0

## Slide 25
Водила бывают:
сварные;
литые;
кованные;
сборные;

## Slide 26
Подшипники

## Slide 27
Подшипники скольжения
Игольчатые или роликовые подшипники
Игольчатые упорные подшипники качения

## Slide 29
В случае, если подшипник используется в качестве опоры сателлита планетарного ряда, то на подшипник действуют две силы:

## Slide 32
Мвод – момент передаваемый
водилом

## Slide 33
Rвод – радиус, на котором
расположены оси
сателлитов

## Slide 34
асат – число сателлитов.

## Slide 35
Kнер – коэффициент,
учитывающий
неравномерность
распределения нагрузки
между сателлитами.

## Slide 37
mсат – масса сателлита;

## Slide 38
ωвод – угловая скорость водила.

## Slide 40
Сила Fr должна использоваться и при расчете осей сателлитов и отверстий в щеках водил, предназначенных для установки осей сателлитов.

## Slide 41
Фрикционные элементы управления

## Slide 45
Расчет дисковых фрикционных
элементов управления

## Slide 46
Общая зависимость

## Slide 47
Мр- расчетный момент, Нм;

## Slide 48
μ – коэффициент трения;

## Slide 49
[q] – допускаемое удельное давление на поверхности фрикционных дисков;

## Slide 50
Пара трения | Сухое трение |  |  | Трение в масле |  | 
 | μmax | μmin | [q], MПа | μmax | μmin | [q], MПа
Сталь-сталь | 0,5 | 0,28 | 0,2-0,25 | 0,07 | 0,03 | 1,0
Сталь чугун | 0,5 | 0,25 | 0,25-0,3 | 0,07 | 0,03 | 1,2
Сталь-феродо | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | -
Сталь-асбокаучук | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,07 | 2,5
Сталь-металлокерамика (МК2) на железной основе | 0,45 | 0,3 | 0,6 | - | - | -
Сталь-металлокерамика (МК5) на медной основе | - | - | 2,0 | 0,12 | 0,08 | 4,0
Сталь-материал на целлюлозной основе | - | - | - | 0,16 | 0,12 | 4,0 (10,0) ?

## Slide 51
= – средний радиус
дисков;

## Slide 52
Rв– внутренний радиус дисков
(определяется конструк-
тивно), мм;

## Slide 53
Наружный радиус дисков:

## Slide 55
λ – коэффициент, учитывающий
наличие канавок на поверхности
фрикционных накладок
(0,1 – 0,4);

## Slide 57
Ширина дисков:
b = γ · Rн

## Slide 58
Алгоритм решения

## Slide 59
Расчетный момент, передаваемый фрикционом:
Mр = βКМдвМдв

## Slide 60
β – коэффициент запаса
(1,1 – 1,3);

## Slide 61
KМдв – коэффициент передаваемого
момента (определяется из
кинематического и силового
расчета кинематической
схемы коробки передач
(приложения PKP4);

## Slide 62
Мдв – максимальный момент
двигателя;

## Slide 64
Сила, действующая на пакет фрикционных дисков
0,2 – учитывают силу действия
отжимных пружин;

## Slide 65
Сила, развиваемая поршнем:
Pп = pупрFп

## Slide 66
pупр – давление в системе
правления,
(1,0 – 2,0 МПа);

## Slide 67
Площадь поршня:

## Slide 68
RПв – внутренний радиус поршня
(определяется конструктивно), мм;
RПн – наружный радиус поршня
(определяется конструктивно), мм;

## Slide 69
Принимаемое число пар трения:
расчетное число пар трения округляется до ближайшего большего четного числа.

## Slide 71
Удельное давление на поверхности дисков не должно превышать допустимое [q]

## Slide 72
 |  | T2
Максимальный момент двигателя, Нм |  | 3150,00
Внешний радиус поршня, мм |  | 225,00
Внутренний радиус поршня, мм |  | 200,00
Коэффициент трения (0,08 - 0,12 для пары Ст-Мк; 0,12 - 0,16 для пары Ст-Цллюлоза) |  | 0,13
Давление в системе управления, (1 - 2 МПа) |  | 1,50
Внутренний радиус дисков, мм |  | 225,00
Лямда (λ) (0,2 -0,6) |  | 0,20
Гамма (γ) (0,1 - 0,2) |  | 0,1100
PI (π) |  | 3,14
Коэффициент запаса (1,1 -1,3) |  | 1,10
Относительный момент, воспринимаемый элементом управления |  | 0,63
Момент, передаваемый фрикционным элементом, Нм |  | 1990,80
Расчетный момент фрикционного элемента, Нм |  | 2189,88
Внешний радиус дисков, мм |  | 252,81
Ширина дисков, мм |  | 27,81
Средний радиус дисков, мм |  | 238,90
Площадь поршня, мм2 |  | 33362,50
Сила, развиваемая поршнем, Н |  | 50043,75
Сила, воздействующая на пакет дисков, Н |  | 41703,13
Сила, развиваемая отжимной пружиной, Н |  | 8340,63
Число пар трения z (округляется до большего четного числа) |  | 1,69
 |  | 2
Удельное давление в дисках, Мпа (< 4 МПа) |  | 1,25

## Slide 73
Зазор между дисками в выключенном состоянии фрикционного элемента управления

## Slide 74
Пара трения «металлокерамика -сталь»:
0,5 мм
Пара трения «материал на целлюлозной основе - сталь»:
0,25 мм

## Slide 75
Толщина дисков
Для пары трения сталь-металлокерамика:
диски с накладками – 5 мм;
диски без накладок – 5 мм;
толщина накладок – 1 мм.
Для пары трения сталь-материал на целлюлозной основе:
диски с накладками – 1,0 – 1,5 мм;
диски без накладок – 3 - 4 мм.
толщина накладок – 1 мм.

## Slide 76
Типы разгрузочных устройств
блокировочных муфт

## Slide 82
Типы отжимных пружин

## Slide 84
Витые цилиндрические:

## Slide 85
Центральные

## Slide 86
Периферийные

## Slide 87
Тарельчатые

## Slide 88
Волнообразные
Простые

## Slide 89
Сложные

## Slide 91
Стопорные кольца

## Slide 95
Картер

## Slide 96
Картер ПМ
Суппорт
Прокладка
Картер ГКК

## Slide 97
Гидравлическая система АКПП

## Slide 98
Поддон
Масляный
фильтр
Насос
Регулятор
давления
Гидротрансформатор
Система
охлаждения
Сиситема
смазки
Система
управления
Структурная схема гидравлической системы АКПП

## Slide 99
Насос
шестеренчатый с внутренним
зацеплением

## Slide 102
Насос
кулачкового типа

## Slide 104
Насос
лопастного типа

## Slide 106
Система смазки

## Slide 110
Система управления

## Slide 111
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

## Slide 113
Датчики:
датчик частоты вращения ведущего вала;

## Slide 114
датчик частоты вращения ведомого вала;

## Slide 115
датчик температуры масла в коробке передач;

## Slide 116
датчик положения рычага выбора режима работы коробки передач;

## Slide 117
датчик положения дроссельной заслонки двигателя;

## Slide 118
датчик положения педали тормоза.

## Slide 119
Электронный блок управления

## Slide 120
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

## Slide 123
Принцип работы регулятора давления

## Slide 126
Соленоид «ON-OFF»

## Slide 127
Соленоид

## Slide 128
Соленоид PWM

## Slide 133
Гидравлический блок управления
(клапанная плита)

## Slide 135
 | T2 | T3 | T7 | M4 | M7 | M22
I | 7,0 | 3,0 |  |  |  | 2,00
II | 1,7 |  |  |  | 1,00 | 
III |  | 0,9 |  |  | 1,30 | 0,60
IV |  | 0,33 | 0,13 |  | 1,00 | 
V |  |  | 0,21 |  | 0,83 | 0,35
VI |  |  |  | 0,62 | 0,39 | 
VII |  |  | 0,18 | 1,15 |  | 0,30
VIII |  | 0,21 | 0,10 | 1,00 |  | 
IX |  | 0,38 |  | 0,88 |  | 0,25
ЗХ | 7,7 |  | 1,20 |  |  | 2,00

## Slide 136
Участок | [τ], МПа | MДВ, Нм | Коэффициент момента гидротрансформатора | M0, Нм | Коэффициент нагрузки участка | Dmin, мм
К1 | 250 | 500 | 2,0 | 1000 | 1,0 | 32,2
К2 |  |  |  |  | 1,2 | 34,2
К3 |  |  |  |  | 3,0 | 46,5
 |  |  |  |  | 1,15 | 33,8
К4 |  |  |  |  |  | 
К5 |  |  |  |  | 2,2 | 41,5
К6 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1,3 | 35,2
K7 |  |  |  |  | 5,5 | 56,9

## Slide 137
D, мм | m |  |  |  |  |  | SF, мм3/м | М, Hм | HRC | SIGMA | L, мм
 | 0,8 | 1,25 | 2 | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | 
15 | 17 |  |  |  |  |  | 87,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 383,14
17 | 20 | 12 |  |  |  |  | 111,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 300,30
20 | 23 | 14 |  |  |  |  | 153,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 217,86
25 | 30 | 18 |  |  |  |  | 251,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 132,80
30 | 36 | 22 |  |  |  |  | 367,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 90,83
35 |  | 26 | 16 |  |  |  | 484,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 68,87
40 |  | 30 | 18 |  |  |  | 635,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 52,49
45 |  | 34 | 21 |  |  |  | 825,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 40,40
50 |  | 38 | 24 |  |  |  | 1039,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 32,08
55 |  |  | 26 | 17 |  |  | 1217,00 | 2286,00 | 50,00 | 60,00 | 31,31
60 |  |  | 28 | 18 |  |  | 1423,00 | 2286,00 | 50,00 | 60,00 | 26,77
65 |  |  | 31 | 20 |  |  | 1716,00 | 2680,00 | 50,00 | 60,00 | 26,03
70 |  |  | 34 | 22 |  |  | 2035,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 16,38
75 |  |  | 36 | 24 |  |  | 2349,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 14,19
80 |  |  | 38 | 25 |  |  | 2633,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 12,66
85 |  |  |  | 27 | 15 |  | 2844,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 11,72
90 |  |  |  | 28 | 16 |  | 3174,00 | 12000,00 | 50,00 | 60,00 | 63,01
95 |  |  |  | 30 | 18 |  | 3685,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 9,05
100 |  |  |  | 32 | 18 |  | 4019,00 | 2680,00 | 50,00 | 60,00 | 11,11
110 |  |  |  | 35 | 20 |  | 4890,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 6,82
120 |  |  |  | 38 | 22 |  | 5847,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 5,70
140 |  |  |  | 45 | 26 |  | 8110,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 4,11
160 |  |  |  | 52 | 30 | 18 | 10460,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 3,19
180 |  |  |  | 58 | 34 | 21 | 13400,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 2,49
200 |  |  |  |  | 38 | 24 | 16630,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 2,00
220 |  |  |  |  | 42 | 26 | 20080,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 1,66
240 |  |  |  |  | 46 | 28 | 23800,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 1,40
260 |  |  |  |  | 50 | 31 | 28400,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 1,17
300 |  |  |  |  | 58 | 36 | 38170,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 0,87
340 |  |  |  |  |  | 41 | 49000,00 | 2000,00 | 50,00 | 60,00 | 0,68

## Slide 139
ПР | k | m | Число сателлитов | Угол наклона зубьев | ZМЦК | хМЦК | Zст | хсат | ZБЦК | хБЦК | bw, мм | dмцк, мм | dбцк, мм
763 | 2,50 | 1,25 | 3 | 20 | 71 | 0,3 | 53 | 0,3 | 177 | 0,9 | 18 | 88,75 | 221,25
034 | 1,96 | 1,25 | 3 | 20 | 69 | 0,3 | 33 | 0,3 | 135 | 0,9 | 16 | 86,25 | 168,75
62х | 2,50 | 1,25 | 5 | 20 | 63 | 0,3 | 47 | 0,3 | 157 | 0,9 | 22 | 78,75 | 196,25
5х2 | 1,60 | 1,25 | 3 | 20 | 97 | 0,3 | 29 | 0,3 | 155 | 0,9 | 20 | 121,25 | 193,75